## LIV SCHORNSTEINFEGERHANDWERK NIEDERSACHSEN | LANGENHAGEN

Sicheres Kaminfeuer

Worauf beim Heizen mit Holz geachtet werden sollte

Ein Holzfeuer ist die älteste und nach wie vor wohl die gemütlichste Art, das Zuhause mit wohliger Wärme zu füllen. So erfreuen sich auch heute Kaminöfen großer Beliebtheit. Doch um die Feuerstelle sicher zu betreiben, gilt es einige Dinge zu beachten.

Langenhagen, 04. September 2017 (tdx) – Wenn mit dem Herbst das Schmuddelwetter Einzug hält, die Gartenmöbel schon im Keller schlummern und es draußen früh dunkel wird, sind Feuer und Wärme der Anziehungspunkt schlechthin. Was gibt es Schöneres, als auf dem Sofa, eingewickelt in eine warme Decke dem Knistern des Holzes zu lauschen? Um sicher und effizient mit dem natürlichen Brennstoff zu heizen, hat der Schornsteinfegerverband Niedersachsen Informationen und Tipps zusammengestellt.

Sicherheit geht vor

Auch wenn ein Kaminfeuer attraktiv ist, ist ein sachgemäßer Umgang unverzichtbar. In einem Abstand von mindestens 40 Zentimetern sollten sich keine leicht entzündlichen Materialien befinden. Den Fußboden am besten durch eine Bodenplatte aus Glas, Stein oder Stahlblech vor herausspringender Glut schützen. Ist ein Raum zu gut abgedichtet, etwa durch moderne Fenster, könnte ein Unterdruck entstehen, der Abgase aus dem Ofen in den Raum hinein saugt. Lüftungsschlitze in Türen oder Fenstern sorgen hingegen für den notwendigen Zustrom an Frischluft und für einen sicheren Betrieb des Ofens. In modernen Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte empfehlenswert, die dem Ofen Verbrennungsluft über Leitungen direkt von außen zuführt. Fensterkontaktschalter und Luftdruckwächter, die bei Unterdruck reagieren und für eine Abschaltung von Dunstabzug oder Lüftung sorgen, bieten zusätzliche Sicherheit.

Tipps und Tricks für´s Holzfeuer

Zur Befeuerung sollte ausschließlich naturbelassenes, luftgetrocknetes Holz verwendet werden, das im Gegensatz zu Zeitungen, behandeltem Holz und Plastikabfällen keine Schadstoffe freisetzt. Maximal 25 Prozent sollte der Feuchtegehalt im Holz betragen, um Rußbildung und damit eine dauerhaft schlechte Brennleistung zu vermeiden. Frisch geschlagenes Holz sollte ein bis drei Jahre an der Luft trocknen und ebenso trocken gelagert werden, bevor es im Ofen verfeuert wird. Ist man sich unsicher, ob das Holz bereits trocken genug ist, kann dies der Schornsteinfeger vor Ort mit einem Feuchtemessgerät überprüfen. Zum Entzünden des Feuers hat sich das Anzünden von oben bewährt. Bei geöffnetem Luftregler werden Anzünder sowie mehrere Anzündhölzer wie ein Gitter übereinander auf ein paar Holzscheite gelegt und anschließend entzündet. Eine regelmäßige Wartung durch den Kaminkehrer sorgt für viele gemütliche Abende am Kaminfeuer.

Verordnungen und Grenzwerte beachten

Grundvoraussetzung beim Einbau eines Kaminofens ist eine Zulassung für den deutschen Markt. So muss der Ofen über einen ausreichenden Verwendbarkeitsnachweis wie etwa eine CE-Kennzeichnung verfügen und Emissionsgrenzwerte einhalten. Um dies sicherzustellen, nimmt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger den angeschlossenen Kaminofen vor der ersten Nutzung baurechtlich ab. Ein Vorabgespräch über notwendige Zulassungen, Bescheinigungen und Voraussetzungen ist hilfreich, um böse Überraschungen zu vermeiden und anfallende Kosten besser einschätzen zu können.

Weitere Informationen sind unter www.schornsteinfeger.de erhältlich.

Pressekontakt:

Landesinnungsverband für das Schornsteinfegerhandwerk Niedersachsen

Konrad-Adenauer-Str. 7

30853 Langenhagen

www.schornsteinfeger.de

Ansprechpartner:

Jens Wagener

Tel: +49 (0) 511 / 77036 11

Fax: +49 (0) 511/ 77036 99

Mail: jens.wagener@schornsteinfeger-nds.de

BU Titel: Ein Kaminfeuer in Herbst und Winter sorgt im Eigenheim für eine ganz besondere Wärme. Um sicher und effizient mit dem natürlichen Brennstoff zu heizen, hat der Schornsteinfegerverband Niedersachsen Informationen und Tipps zusammengestellt.

Bild: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

BU: Zu feuchtes Brennholz verursacht hohe Schadstoffemissionen und gilt erst mit einem Feuchtegehalt von unter 25 Prozent als ofenfertig. Schornsteinfeger messen den Feuchtegehalt von Scheitholz.

Bild: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

BU: Ein Kaminfeuer mit Holz ist attraktiv, allerdings ist ein sachgemäßer Umgang unverzichtbar. Der Schornsteinfeger vor Ort gibt bauliche und betriebliche Tipps, damit einem sicheren Vergnügen nichts im Weg steht.

Bild: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

BU: Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger nimmt den angeschlossenen Kaminofen vor der ersten Nutzung baurechtlich ab. So lässt sich der Kaminofen dauerhaft sicher und effizient betreiben. Bild: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks

BU: Nicht nur auf die Qualität des Holzes kommt es an, sondern auch beim Entzünden des Feuers gibt es clevere Tipps. So hat sich das Anzünden von oben bewährt. Bei geöffnetem Luftregler werden Anzünder sowie mehrere Anzündhölzer wie ein Gitter übereinander auf ein paar Holzscheite gelegt und anschließend entzündet. Dann brennt das Feuer schnell und gleichmäßig.

Bild: tdx/Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks